anaLOG - Enregistreur de données analogiques

(REC TEMP – Enregistreur de température)

Au démarrage : 4 options :
1. Calibrage
2. Réglage de l'heure
3. Démarrage
4. Lecture

Calibrage
- Température basse
- Température haute
On sélectionne l'une ou l'autre option et l'on saisit la température réelle.

Réglage de l'heure
HH:MM
En déplaçant le curseur de droite à gauche + haut et bas
+ choix de l'intervalle de capture

Démarrage
La liste de mesures est effacée de la NVRAM
Un enregistrement toutes les N minutes
288 enregistrements par jour (si 5 minutes d'intervalle et un canal)
→ 1.77 jours d'enregistrement
Affichage de l'heure, de la température et du numéro de l'enregistrement
Un bouton permet d'activer ou couper l'éclairage

Lecture
Export texte sur le port série (données brutes ou calibrées)

NVRAM (1024 octets) :

Calibrage
- 5 canaux
  - In : 2 octets (10 bits)
  - Out : 4 octets (type float) accepter '–' et '.'
Heure de démarrage
- Heure : 1 – 24 (5 bits)
- Minutes : 0 – 59 (6 bits)
Nombre de canaux
1 à 5 (3 bits)
Intervalle
1 à 60 (6 bits)

→ 64 octets

Liste des mesures
960 octets
- 480 mesures / 1 canal
- 96 mesures / 5 canaux
- → Compression des données pour augmenter la capacité

EXTENSIONS FUTURES :
Enregistrement de 5 canaux simultanés
Compression des données enregistrées